# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      方城县小郭庄康健养老服务中心建设项目

建设单位（盖章）：河南子馨养老服务有限公司小郭庄分公司

编制日期：                     2023.5.9

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 方城县小郭庄康健养老服务中心建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-411322-04-05-276652 |
| 建设单位联系人 | 袁亚妮 | 联系方式 | 15838777422 |
| 建设地点 | 南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头 |
| 地理坐标 | 经度：113°6′12.932″，纬度：33°13′24.514″ |
| 国民经济 行业类别 | Q8416 疗养院 | 建设项目 行业类别 | 108 医院；专科疾病防治院；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 方城县发展和改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-411322-04-05-276652 |
| 总投资（万元） | 180 | 环保投资（万元） | 18.5 |
| 环保投资占比（%） | 10.28 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1660 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修订版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且项目已取得方城县发展和改革委出具的备案证明，项目代码：2305-411322-04-05-276652（见附件），因此本项目的建设符合当前的国家产业政策。 2、项目选址相符性 本项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，占地面积1660m2。经现场调查，项目东侧200m为小郭庄村，西侧47m为张庄。根据古庄店镇村镇建设发展中心出具的证明，项目建设符合古庄店镇整体发展规划，根据古庄店镇人民政府出具的证明，项目建设与古庄店镇整体规划相符合，同意依法依规建设。 3、“三线一单”相符性 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。 A、生态保护红线：“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，项目选址不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标范围内，距离自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标较远，因此项目符合区域生态保护红线要求。 B、环境质量底线：“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目建成后营运期废气主要为食堂油烟、污水处理站恶臭和医疗废物暂存间恶臭，食堂油烟经油烟净化器处理后经高于食堂所在建筑物3m的烟囱排放，污水处理站恶臭采用定期喷洒除臭剂等措施，医疗废物暂存间恶臭采取设置排风扇，加强通风等措施，预计对区域大气环境质量不会产生明显不良影响。 项目区附近主要地表水体为沙河，沙河评价河段水质功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；本项目营运期废水主要为医疗废水和生活污水，医疗废水经院区污水处理站处理并消毒后用于冲厕用水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，预计对地表水环境影响不大。 项目所在区域为2类声环境功能区，根据噪声现状监测结果，项目区声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；经预测，项目生产噪声对四周厂界的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此本项目建设对区域声环境质量影响符合标准要求。 项目所在区域地下水适用地下水环境质量为Ⅲ类标准，项目区地下水未受到污染，区域地下水环境的水质较好。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 C、资源利用上线：资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水由院区自备井供给，可以满足项目用水需求；能源主要依托当地电网供电。本项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 D、环境准入负面清单：环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 |

| 其他符合性分析 | 本项目与南阳市方城县环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析见下表。 表1-1 项目与南阳市方城县环境管控单元生态环境准入清单（节选）的相符性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区划 管控单元分类 环境要素类别 现状与问题 管控要求 本项目情况 相符性 省 市 区县 乡镇 ZH4113 2210001 方城县生态保护红线 河南省 南阳市 方城县 博望镇、赵河镇、券桥镇、二郎庙镇、古庄店镇、独树镇、杨楼镇、袁店乡、拐河镇、小史店镇、杨集镇 优先保护单元1 生态保护红线 单元特点：单元内有白河国家湿地公园，赵河省级湿地公园，七峰山省级森林公园，大乘山省级森林公园，南水北调中线总干渠等生态保护红线。 空间布局约束 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 2、现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。 本项目不在方城县生态保护红线内 相符 ZH4113 2210002 方城县水环境优先保护单元 河南省 南阳市 方城县 博望镇、赵河镇、券桥镇、二郎庙镇、古庄店镇、独树镇、杨楼镇、四里店镇、柳河镇、袁店乡、拐河镇 优先保护单元2 水环境优先保护区 单元特点：单元内有南水北调中线总干渠（河南段），唐河、澧河源头水保护区，白河地下水井群城市级饮用水源保护区。 空间布局约束 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、源头水保护区禁止新建、改建、扩建与保护无关的建设项目和从事与保护无关的涉水活动。 本项目不在南水北调总干渠保护区和饮用水源保护区范围内 相符 ZH4113 2210003 方城县一般生态空间 河南省 南阳市 方城县 二郎庙镇、古庄店镇、小史店镇、独树镇、杨楼镇、四里店镇、柳河镇、袁店乡、拐河镇、清河镇、广阳镇 优先保护单元3 一般生态空间 单元特点：生态红线划定之外的区域。 空间布局约束 1、防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业。 2、禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。 3、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、脱树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 4、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 5、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 本项目不属于高耗能、高排放、高污染产业，本项目不实施损害自然生态系统的行为。 相符 ZH4113 2220004 方城县矿产重点单元 河南省 南阳市 方城县 四里店镇、拐河镇、古庄店镇、小史店镇、杨楼镇、杨集镇、清河镇、独树镇 重点管控单元4 矿区 单元特点：方城县矿产资源丰富，涉及四里店镇、拐河镇、古庄店镇、小史店镇、杨楼镇、杨集镇、清河镇、独树镇等8个乡镇，矿种有：金、银、铅、锌、铜、铁、钛、萤石、钾长石、花岗岩、大理岩等 空间布局约束 严格限制新建露天开采矿山，相邻露天矿山采矿许可证边界之间最小安全距离不小于300米。 本项目不属于矿山开采项目。 符合 污染物排放管控 新建和扩建矿山必须达到绿色矿山建设要求。 2、对盖层脱离、巷道掘进等形成的固体废弃物进行综合利用，对含有有用成分暂不能综合利用的尾矿资源，采取有效保护措施。 本项目不属于矿山开采项目。 符合 资源利用效率要求 1、新建大中型矿山开采规模不得低于相应矿山最低开采规模；新建小型矿山开采规模和服务年限不得低于相应矿山最低开采规模和最低服务年限。 2、露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法；地下开采矿山具备填充开采条件的积极推广填充法开采。 本项目不属于矿山开采项目 符合 |
| --- | --- |

综上，项目建设符合南阳市方城县“三线一单”要求。

| 其他符合性分析 | 4、与方城县乡镇级集中式饮用水源保护区规划相符性分析 根据《方城县人民政府关于印发方城县乡镇集中式饮用水水源地保护区划的通知》（方政文【2019】52号），古庄店镇饮用水水源保护区范围为： 古庄店镇自来水厂地下水井群（共2眼井）： 一级保护区：以各水源井为中心，向外距离30米为半径的区域。 本项目位于方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，距离方城县古庄店镇自来水厂地下水井群约3.9km，项目不在方城县乡镇级饮用水源保护区范围内。 5、与《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》相符性分析 5.1规划内容 根据2018年6月发布的《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》。 一、水源保护区涉及行政区划范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 以及保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 三、监督与管理 （一）切实加强监督管理 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。 （1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂缝等排放污水和其他有毒废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 （2）在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 （3）在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 （4）在本区划公布前，保护区内已经建成的与法律法规不符的建设项目，各级政府要尽快组织排查并依法处置。各级政府要组织有关部门定期开展饮用水水源保护区专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。 5.2项目建设与南水北调中线工程水源保护区相符性分析 项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，距离南水北调中线干渠右岸最近直线距离为2.8km，不在南水北调中线工程水源保护区内。 6、项目建设与《南阳市生态环境保护委员会办公室关于印发南阳市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（宛环委办〔2023〕20号）的相符性 表1-2 项目与南阳市2023年蓝天保卫战实施方案相符性分析一览表 具体要求 本项目 符合性 四、 强化 面源 污染 治理 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理提升行动实行施工工地清单化动态管理，严格落实“十个百分之百”、“两个标准”、“四员”管理、“两个禁止”等制度要求，强化开复工验收，加大扬尘污染防治执法监管力度。严格降尘量控制，各县市区平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。 项目施工期不涉及土建工程，仅对构建筑物进行装修，预计施工期扬尘环境影响较小。 符合 七、 强化 区域 联防 联控 32.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 项目不属于生态环境部39个重点行业及12个省级重点行业，也不属于河南省通用行业涉PM企业。 符合 7、项目建设与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性 表1-3 项目与秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案（节选）符合性分析 具体要求 本项目 符合性 四、 面源 污染 综合 防治 攻坚 行动 强化扬尘综合管控。各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对城市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。 项目施工期不涉及土建工程，对构建筑物进行装修，预计施工期扬尘环境影响较小。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 本项目拟将育英学校改建为康养中心，项目建成运营后以理疗为主、药物治疗为辅，在项目区内仅进行相关输液、医学检验、化验，不进行医学手术。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程组成 工程内容 建设内容 备注 主体工程 康养大楼 4F，占地面积390m2，建筑面积1560m2，共设置床位62个，其中养老床位42个，病床20个，一层设置病房、门诊、医生办公室、药房、老年人心理辅导室和急救室；二层为病房，三层和四层均为养老用房 砖混结构，依托原有 公用工程 给水 由院区1口自备井供给 依托原有 排水 雨污分流，雨水经收集后进入项目东侧自然沟，自然沟向北汇入沙河； 医疗废水经院区1座4m3污水处理站处理消毒后用于冲厕用水，不外排； 生活污水经1座6m3隔油池+10m3化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 新建 供电 由市政供电电网供电 依托原有 环保工程 废气 食堂油烟经油烟净化器处理后经高于食堂所在建筑物3m的烟囱排放； 污水处理站恶臭采用喷洒除臭剂等措施； 医废暂存间后恶臭设置排风扇，加强通风等措施； 新建 废水 医疗废水经院区1座4m3污水处理站处理消毒后用于冲厕用水，不外排； 生活污水经1座6m3隔油池+10m3化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 新建 噪声 隔声、吸声、降噪等措施 新建 固废 医疗废物暂存至医疗废物暂存间后定期交有资质单位进行处理； 污水处理站污泥清掏后暂存于医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置； 隔油池废油由环卫部门定期清掏； 生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运至附近的垃圾中转站 新建 2、本项目主要设备 项目主要医疗设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 心电图机 台 1 2 电解质分析仪 台 1 3 全自动生化分析仪 台 1 4 尿十项分析仪 台 1 5 全自动血细胞分析仪 台 1 6 多功能医用诊断X线机 台 1 7 心电监护仪 台 4 8 呼吸机 台 3 9 彩超 台 1 10 肘关节牵引椅 套 1 11 颈椎牵引床 套 1 12 平衡测试训练系统 台 1 13 智能主动康复系统 台 1 14 训练器具组柜 台 1 15 经络导频治疗仪 台 1 16 中频治疗仪 台 1 17 多体位治疗床 台 1 18 温热电灸综合治疗仪 台 1 19 电动吸引器 台 4 20 台式血压计 台 4 21 动态血糖仪 台 1 22 显微镜 台 2 23 离心机 台 1 24 病床 张 20 3、企业定员与工作制度 劳动定员：本项目劳动定员15人，在院区就餐，不在院区住宿。 工作制度：三班制，每天8小时，年工作365天。 4、平面布置 本项目大门位于南侧，项目北侧为康养大楼，西侧为食堂。 5、本项目水平衡图 （1）给水 本项目用水主要有门诊用水、病房用水、养老人员和职工生活用水。 ①门诊用水 根据建设单位提供资料，项目营运期间预计日最大接诊人数为50人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊用水量为10-15L/人次。本项目用水取15L/人•次，则门诊用水量为0.75m3/d（273.75m3/a），其中冲厕用水量为0.21m3/d（76.65m3/a）。 ②病房用水 本项目共设置病床20张，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），每床位用水量以120L/床•d计，则病房用水量为2.4m3/d（876m3/a），其中冲厕用水量为0.6m3/d（219m3/a）。 ③生活用水 本项目生活用水包括职工生活用水和养老人员生活用水，依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合本项目实际情况可知，生活用水量按120L/（人•d）计，职工和养老人员共57人，则生活用水量为6.84m3/d（2496.6m3/a），其中冲厕用水量为1.71m3/d（624.15m3/a）。 （2）排水 ①门诊废水 本项目门诊用水量为0.75m3/d（273.75m3/a），排污系数按照0.8计算，则门诊废水排放量约为0.6m3/d（219m3/a），经院区污水处理站处理消毒后用于冲厕用水，不外排。 ②病房废水 本项目病房用水量为2.4m3/d（876m3/a），排污系数按照0.8计算，则病房废水排放量约为1.92m3/d（700.8m3/a），经院区污水处理站处理消毒后用于冲厕用水，不外排。 ③生活污水 本项目生活用水量为6.84m3/d（2496.6m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为5.472m3/d（1997.28m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节分析图 本项目医疗大楼运营期主要以理疗为主、药物治疗为辅，在医治过程中仅进行相关的输液、医学化验，不进行医学手术，产生的主要污染物有废水、固废、噪声、废气，其运营期工艺流程及产污节点简图如下所示： 图2-2 本项目医疗大楼工艺流程及产污环节图 2、产污环节 表2-3 本项目产污环节一览表 类别 污染源名称 主要污染物 处理方式 废气 污水处理站恶臭 NH3、H2S 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂 医疗废物暂存间恶臭 NH3、H2S 设置排风扇，加强通风 食堂油烟 油烟废气 经油烟净化器处理后经高于食堂所在建筑物3m的烟囱排放 废水 门诊废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群 经院区1座污水处理站处理并消毒后回用于冲厕用水 病房废水 生活污水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 经隔油+化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 噪声 各生产设备 等效连续A声级 采取减振、隔声等措施 固废 生活 生活垃圾 经收集后由环卫部门定期清运 隔油池 隔油池废油 定期清掏交由环卫部门处置 污水处理站 污泥 经消毒处理后暂存于危废暂存间交有资质单位进行处置 病人检验、治疗 医疗废物 经收集后暂存于危废暂存间交有资质单位进行处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目占地范围内原为学校，由于生源不好，拟将学校改建为康养中心。本项目利用学校内现有建构筑物进行装修后即可运营，经现场踏勘，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据南阳市生态环境局公布的《2021南阳市生态环境质量状况》，南阳市环境空气质量状况见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指数 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134% 超标 PM10 年平均质量浓度 88 70 125% 超标 SO2 年平均质量浓度 9 60 15% 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5% 达标 CO 24h平均第95百分位质量浓度 1300 4000 32.5% 达标 O3 8h平均第90百分位质量浓度 149 160 93.1% 达标 根据上述分析，南阳市环境空气中SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均第95百分位数质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为不达标区。针对环境空气质量不达标的情况，南阳市正在实施《南阳市2023年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办〔2023〕20号）文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 二、地表水 本项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，附近的河流为沙河，根据《南阳市地面水区划功能图》沙河地表水功能区划为Ⅲ类水体。项目位于农村地区，周边无大型工业源污染，地表水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准中的水质标准要求。 三、地下水质量现状 本项目位于南阳市方城县古庄店镇小郭庄村张庄东头，项目区地下水质量良好，可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 四、声环境质量现状 张庄位于本项目厂界西侧50m范围内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，需要开展声环境质量现状监测。 2023年6月7日和6月8日在项目厂界四周及张庄进行了声环境质量监测，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境敏感点位监测结果 监测点位 时段 单位 监测值 标准 是否达标 东厂界 昼间 dB（A） 42 60 达标 夜间 dB（A） 40 50 达标 南厂界 昼间 dB（A） 45 60 达标 夜间 dB（A） 41 50 达标 西厂界 昼间 dB（A） 42 60 达标 夜间 dB（A） 40 50 达标 北厂界 昼间 dB（A） 51 60 达标 夜间 dB（A） 40 50 达标 张庄 昼间 dB（A） 50 60 达标 夜间 dB（A） 41 50 达标 根据监测数据结果，四侧厂界和张庄声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 大气环境主要调查项目厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境主要调查项目厂界外50m范围内的声环境保护目标。项目周边环境保护目标详见表3-3、表3-4、表3-5。 表3-3 环境空气保护目标 环境要素 环境保护对象 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对距离/m X Y 环境空气 张庄 -47 0 居住区 约360人 二类 W 47 小郭庄村 200 0 居住区 约228人 二类 E 200 表3-4 声环境保护目标 环境要素 环境保护对象 坐标/m 相对厂址方位 最近距离/m 规模 环境功能 X Y 声环境 张庄 -47 0 W 47 约360人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 表3-5 其他环境保护目标 环境因素 保护目标 方位 距离（m） 规模 保护级别 地下水 区域地下水 项目两侧500m范围内 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 地表水 沙河 北 197 小河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 污染物排放控制标准 | 表3-6 污染物排放标准一览表 项目 执行标准 标准值 废气 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 小型 油烟：1.5mg/m3，油烟去除率≥90% 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 氨 1.5mg/m3 硫化氢 0.06mg/m3 臭气浓度 20 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 氨 1.0mg/m3 硫化氢 0.03mg/m3 臭气浓度 10 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有学校构筑物进行简单装修，因此，施工期期污染物产生量较小。施工期环境保护措施如下： 1、施工期环境空气影响和保护措施 施工期的大气污染物主要有机械和运输设备尾气、运输车辆产生的扬尘。结合项目实际，对施工期扬尘治理提出以下要求： ①现场禁止搅拌混凝土和配制砂浆，全部使用商品混凝土和砂浆； ②明确现场监管人员及监管制度； ③落实采取施工工地全围挡、场内道路全硬化、土方堆场全覆盖、车辆出入全冲洗； ④施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量； ⑤加强运输车辆管理，限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点； ⑥施工期间及时清理逸散的土、沙等，以免产生二次污染。 在采取以上措施后，项目施工期扬尘对周围环境造成的影响很小。 2、施工期水环境影响和保护措施 项目施工期废水主要为泥浆废水、混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工期间，建设单位应采取以下水环境保护措施： ①建材堆放点应加以覆盖，防止雨水冲刷。对基建施工过程中产生的废水，应设有集水、沉砂池等临时性简易污水处理设施，留作场区洒水抑尘回用。 ②各类建筑材料应有防雨遮雨设施，建筑材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。 ③严格管理施工机械和运输车辆，严禁随意倾倒废油料，防止废油料对环境的污染。 施工机械、运输车辆的清洗水必须经沉淀池处理达标后排放。采取上述措施处理后，施工废水对区域环境影响较小。 本项目施工人员生活污水通过现有化粪池处理后作为农肥，由周边农田消纳。 通过如上措施处理后，本项目施工期废水回用于生产过程或作为农肥消纳，故对水环境影响较小。 3、施工期声环境影响和保护措施 类比建筑施工场地噪声源强，拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期噪声是本项目主要的环境影响因子之一，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。工程噪声源主要为施工机械噪声、交通运输噪声等。在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，杜绝夜间施工噪声扰民。此外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间施工的，施工前项目单位应向环保部门申请，并在附近张贴公告，经环保部门批准后方可进行夜间施工。 本评价要求项目施工期应合理安排施工时间和现场布置，禁止夜间施工，使高噪声设备尽量远离敏感点，以便减少对民众的影响。施工机械在场地中间集中作业，产生的噪声经距离衰减后可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境的影响很小。 4、施工期固体废物环境影响和保护措施 本项目施工期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建筑垃圾运输至政府指定地方处理。建设单位不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾；施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。建筑过程产生的垃圾暂存和运输满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾经垃圾桶收集后，环卫工人统一收集处理。 综上所述，项目施工期固体废物对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1、废气源强 本项目营运过程中产生的废气主要是污水处理站恶臭、医疗废物暂存间恶臭、食堂油烟废气。 ①污水处理站恶臭 污水处理过程中，污水处理设施内的微生物分解蛋白质、氨基酸类物质时会产生恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。根据美国EPA对城市污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1.00g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00021g的H2S。本项目建成投入使用后，排入污水处理站的BOD5约0.138t/a，根据污水处理设计方案，BOD5的去除量约为0.12t/a，污水处理站年运行时间8760h，则本项目污水处理过程中NH3产生量为3.72×10-4t/a（4.25×10-5kg/h），H2S产生量为2.52×10-5t/a（2.87×10-6kg/h）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的第4.2.1条：“污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3要求”，污水处理站排出的恶臭废气应进行除臭除味处理。根据建设单位提供的资料，本项目拟对各处理设施池体进行加盖密闭或置于地下，并定期喷洒植物除臭剂，恶臭的去除效率约为70%，则NH3的排放量为1.12×10-4t/a，排放速率为1.28×10-5kg/h；H2S的排放量为7.56×10-6t/a，排放速率为8.63×10-7kg/h。 ②医疗废物暂存间恶臭 本项目设置专用医疗废物暂存间，中心各点设垃圾桶，用于收集院内产生的医疗废物，医疗废物在存放期间可能产生异味。为减少产生的异味对周围环境造成的影响，应限制废物存放时间，及时收集医疗废物，定期交由有资质单位处理。医疗废物暂存间应定期消毒杀菌，设置排风扇，加强通风，避免滋生细菌，减少异味的产生。 ③食堂油烟废气 项目设有食堂，经过类比分析，平均食用油日用量为30克/人•天，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目按3%。本项目职工人数15人，病人和养老人员用餐人数约62人，日用油量为2.31kg，油烟产生量约为0.069kg/d，年产生量25.19kg/a，食堂工作时间按每天6小时计算，年工作时间2190h，油烟产生速率为0.012kg/h，食堂油烟机风量为2000m3/h，油烟产生浓度为6mg/m3，设置一个油烟净化器，净化效率按90%计算，油烟排放量为2.519kg/a，排放速率0.0012kg/h，排放浓度0.6mg/m3，符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型要求，由高出屋顶3m烟囱排放。 表4-1 本项目运营期废气产排情况 污染源 污染物种类 污染物产生情况 污染物排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 无组织 污水处理站 NH3 / 3.72×10-4 / 1.28×10-5 1.12×10-4 H2S / 2.52×10-5 / 8.63×10-7 7.56×10-6 有组织 食堂 油烟 6 0.02519 0.6 0.0012 0.002519 表4-2 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 主要污染治理设施 排污口编号 排放标准 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 处理效率（%） 是否为可行技术 浓度限值（mg/m3） 污水处理站 NH3 无组织 加盖、定期喷洒除臭剂 / / 70 是 / 1.0 H2S 0.03 食堂 油烟 有组织 油烟净化器 2000 100 90 是 DA001 1.5 2、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表4-3 项目排气口设置及大气污染物监测计划 监测内容 监测点位 监测因子 频次 监测方式 执行标准 大气污染物 项目上、下风向 NH3、H2S、臭气浓度 1次/年 手工监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 3、措施可行性分析及其影响分析 （1）恶臭治理可行性 项目恶臭主要来自于污水处理站运行过程，项目在运营过程中拟采取以下措施减少其对区域环境的影响： ①拟安排专员负责运行污水处理设备，及时清理栅下物； ②对池体进行加盖密闭； ③加强污水处理站周边绿化，并定期喷洒植物除臭剂； ④对废水收集管道定期检修，确保其严密性，防止NH3、H2S等臭气散发到环境中。 ⑤加强卫生管理，保持污水处理站周边清洁。 上述处理措施恶臭的去除效率约为70%，经计算分析，污染物排放量较小，拟采取的防治措施可行。 （2）食堂油烟治理可行性 食堂采用电能作为能源，主要污染物为食堂油烟废气。食堂炒炉油烟拟采用先进的高压静电油烟净化装置进行有效处理，由抽油烟机排出的烟气经过高压静电油烟净化设备进行处理，烟气中的含油颗粒在电场的作用下荷电，进而在极板间得到分离，使大小油滴沿着极板从烟气中彻底分离出来。同时设备的臭氧发生器产生大量的臭氧，臭氧可以去除油烟异味。该净化设备已在国内得到普遍应用，净化油烟效果稳定。经过处理后的油烟废气满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准要求，采取的防治措施可行。 4、废气达标排放情况 本项目采取相应防治措施后，恶臭的去除效率约为70%，NH3的排放量为1.12×10-4t/a，排放速率为1.28×10-5kg/h；H2S的排放量为7.56×10-6t/a，排放速率为8.63×10-7kg/h，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。 油烟废气排放浓度为0.6mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准要求。 （二）废水 本项目废水主要有门诊废水、病房废水、养老人员和职工生活污水。 1、废水源强 ①门诊废水 本项目门诊用水量为0.75m3/d（273.75m3/a），排污系数按照0.8计算，则门诊废水排放量约为0.6m3/d（219m3/a），经院区污水处理站处理消毒后用于冲厕用水，不外排。 ②病房废水 本项目病房用水量为2.4m3/d（876m3/a），排污系数按照0.8计算，则病房废水排放量约为1.92m3/d（700.8m3/a），经院区污水处理站处理消毒后用于冲厕用水，不外排。 ③生活污水 本项目生活用水量为6.84m3/d（2496.6m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为5.472m3/d（1997.28m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。经隔油+化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 本项目根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医疗废水水质指标参考下表： 表4-4 医院污水水质指标参考数据 单位：mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群（个/L） 污染物浓度范围 150-300 80-150 40-120 10-50 1.0×106~3.0×108 平均值 300 150 120 50 2×108 2、措施可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水处理工艺设计：“非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”。本项目为非传染病医院，医疗废水处理采用二级处理+消毒工艺，处理规模为4m3/d，处理工艺流程图见图4-1。 图4-1 院区污水处理站处理工艺流程图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）医疗机构排污单位污水治理可行技术：医疗污水二级处理包括活性污泥法、生物膜法。项目医疗废水拟采用“格栅→接触氧化→斜管沉淀→接触消毒（活性氧消毒）”处理工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中工艺设计要求，项目医疗废水经院区污水处理站处理后污染因子浓度分别为COD：60mg/L、BOD5：20mg/L、氨氮：15mg/L、SS：20mg/L、粪大肠菌群：500个/L，回用于院区冲厕用水，不外排。因此，项目医疗废水采取的污染防治措施可行。 项目食堂废水经隔油池沉淀后与其他生活污水一起进入化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，本项目生活污水产生量为5.472m3/d，隔油池容积为6m3，化粪池容积为10m3，能满足要求，因此，项目生活污水处理措施可行。 （三）噪声 1、噪声源及源强 本项目噪声主要为空调、风机等运行产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在65-75dB(A)之间。 2、降噪措施 采取的降噪措施有：①选用环保低噪声设备；②车间密闭，建筑隔声降噪；③对设备进行基础减振措施。经采取以上措施后降噪10～20dB（A），厂界噪声值可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 表4-5 项目降噪措施及其效果一览表 序号 噪声设备 数量 噪声级[dB(A)] 降噪措施 降噪效果[dB(A)] 1 空调 1 70~75 合理规划安放位置 10~20 2 污水处理站风机 1 65-75 绿化吸声、基础减振 3、厂界和环境保护目标达标情况分析 现采用点源噪声距离衰减公式计算，预测营运期噪声对周围环境的影响。点源噪声距离衰减公式为： 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目院区平面布置图，按预测模式预测项目营运期间生产噪声对厂界的影响。噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界及敏感点噪声环境影响预测结果一览表 预测点 设备叠加后源强dB(A) 衰减距离（m） 贡献值dB(A) 现状值dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB(A)（昼） 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 63 19 37 / / / / 60 50 达标 南厂界 37 32 / / / / 60 50 达标 西厂界 20 37 / / / / 60 50 达标 北厂界 5 49 / / / / 60 50 达标 张庄 67 26 50 41 50.02 41.14 60 50 达标 由表4-6可知，项目运营期噪声经减振基础、疗养用房/养老用房隔声措施和距离衰减后，各厂界的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准[昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]的要求，敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求，预计项目对周边环境影响不大。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-7 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季，分昼间、夜间进行 （四）固废 1、固废产生情况 本项目产生的固体废物为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、隔油池废油。 ①生活垃圾 住院病人每床每日产生生活垃圾按1.0kg计，按项目最大病床数20床计，则产生生活垃圾20kg/d；门诊垃圾按每日每人产生0.2kg计，以每天门诊人数50人计，生活垃圾产生量10kg/d；医院员工及养老人员每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，医护人员数按15人计，养老人员按42人计，产生生活垃圾28.5kg/d，则全中心共产生生活垃圾58.5kg/d，21.35t/a。 ②隔油池废油 本项目食堂废水隔油池会产生废油，产生量约为1.4t/a，属于一般工业固体废物。定期清掏交由环卫部门处理。 ③医疗废物 医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物及废医疗材料，根据《国家危险废物名录（2021）》，项目医疗废物属于危险废物，废物类别HW01。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，经计算本项目医疗废物产生量共约8.395t/a（产污系数：住院病房0.65kg/床•d，门诊按0.2kg/人•次计算），其中检验科用完的废弃试剂产生量约为3.65t/a。中心各科室配置专用的废物转运箱，所产生的废物由各科室的专人分类打包收集至医疗废物暂存间，定期交有资质单位进行处置。 ④污水处理站污泥 污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），本项目医疗废水排放量为2.52m3/d，则污泥产生量为0.138t/a，由于处理含病菌废水，污泥属于医疗废物（HW01中的841-001-01）。污泥清掏前应进行消毒和检测，然后暂存至医疗废物暂存间交有资质单位进行处置。 表4-8 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 名称 来源 产生量（t/a） 固废类别 危废代码 处置情况 1 生活垃圾 人员生活 21.35 生活垃圾 / 收集后交由环卫部门处置 2 隔油池废油 隔油池 1.4 一般固废 / 清掏后交由环卫部门处置 3 医疗废物 门诊及病房 8.395 危险废物 感染性废物：841-001-01 损伤性废物：841-002-01 病理性废物：841-003-01 化学性废物：841-004-01 药物性废物：841-005-01 暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置 4 污水处理站污泥 污水处理站 0.138 危险废物 841-001-01 暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置 2、环境管理要求 对于一般工业固废，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠，并做好防渗、防漏措施。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）应建立检查维护制度。定期检查导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 对于医疗废物废物，全部按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707—2020）暂存后处置。处理处置措施要求如下： 1）医疗废物分类收集 根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理；按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及时分类收集医疗废物，并按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。 2）收集容器符合规定要求 ①医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）要求，废物收集与存放所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或污物桶中，在装满四分之三时有人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。医院中有传染性和有害的污物不能混在一起，若混在一起则应按有害废物处理。 ②废物袋的搬运与集中污物袋要定期收集。废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，无标志的废物袋不应搬出，而且应保证安全并防止泄漏。封好的锐器容器或圆形废物桶搬出病房或科室之前应有明确标志。废物袋应及时更换，任何情况下都不能用普通袋代替有害废物袋。病房应同时有两种类型的废物袋。废物袋的大小应根据需要确定，尽量满足各种需要，应保证外袋颜色相符，袋内可衬以不同颜色和强度的内袋，工作人员应确保废物离开病房或科室时装入颜色相符的袋子中。 3）暂时贮存设施设置 应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ②应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施 ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； ④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入污水处理站，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑦暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 ⑧库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志； ⑨在库房外明显处应设置医疗废物警示标志； ⑩库房应每天在废物清运之后消毒冲洗； ⑪医疗废物暂存间应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒；贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 4）暂贮时间 ①《危险废物贮存污染控制标准》规定医院产生的临床废物常温下贮存期不得超过1天，于5摄氏度以下冷藏，不得超过7天，偏远地区贮存温度5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。 ②项目医疗废物做到日产日清，暂贮时间为1天。 5）暂存医疗废物的交接 本项目医疗废物暂存间位于院区北侧，医疗废物交接过程中必须严格执行以下规定： ①医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》，处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。 ②盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到2/3体积后，收集至医疗废物储存间；医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。 ③对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。 ④拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。 ⑤医疗废物储存间应该尽量避开人群活动区域，且与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ⑥医疗废物集中贮存时间最长不得超过1天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系，做到日产日清。 ⑦医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。 （6）医疗废物的运输 ①医疗废物运送应当使用专用车辆。 ②车辆厢体应与驾驶室分离并密闭； ③厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒； ④厢体材料防水、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。 ⑤运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。 ⑥运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。 （五）地下水 本项目属于疗养院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，属Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。本项目医疗废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，对地下水影响较小。 土壤 本项目属于疗养院，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，属Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 （七）生态环境影响 本项目不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 （八）环保投资 表4-9 环保投资一览表 单位：万元 序号 污染因子 环保措施 数量 投资 1 废气 污水处理站恶臭 加盖，喷洒除臭剂 若干 1 医疗废物暂存间恶臭 设置排风扇，加强通风 1套 0.5 食堂油烟 经油烟净化器处理后经高于食堂所在建筑物3m的烟囱排放 1套 2 2 废水 医疗废水 经1座4m3污水处理站（处理工艺为：接触氧化-斜管沉淀-高效消毒）处理后用于冲厕 1套 6 生活污水 经1座6m3隔油池+10m3化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 1个 3 3 噪声 生产设备噪声 设备减振、吸声、隔声 -- 2 4 固废 生活垃圾 收集后由环卫部门定期清运 -- 4 隔油池废油 由环卫部门定期清掏 -- 医疗废物 暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置 1座 污水处理站污泥 暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置 合计 -- -- -- 18.5 （九）竣工验收 表4-10 本项目竣工验收一览表 序号 污染因子 环保措施 验收内容 执行标准 1 废气 污水处理站恶臭 加盖，喷洒除臭剂 加盖，喷洒除臭剂 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 医疗废物暂存间恶臭 设置排风扇，加强通风 设置排风扇，加强通风 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求 食堂油烟 经油烟净化器处理后经高于食堂所在建筑物3m的烟囱排放 1套油烟净化器 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准 2 废水 医疗废水 经1座4m3污水处理站（处理工艺为：接触氧化-斜管沉淀-高效消毒）处理后用于冲厕 1座4m3污水处理站（处理工艺为：接触氧化-斜管沉淀-高效消毒） / 生活污水 经1座6m3隔油池+10m3化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 1座6m3隔油池+10m3化粪池 / 3 噪声 生产设备噪声 设备减振、吸声、隔声 设备减振、吸声、隔声装置 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 4 固废 生活垃圾 收集后由环卫部门定期清运 收集后由环卫部门定期清运 / 隔油池废油 由环卫部门定期清掏 由环卫部门定期清掏 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 医疗废物 暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置 1座20m2医疗废物暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 污水处理站污泥 暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加盖，喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | 医疗废物暂存间恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 设置排风扇，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后经高于食堂所在建筑物3m的烟囱排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群 | 经1座4m3污水处理站（处理工艺为：接触氧化-斜管沉淀-高效消毒）处理后用于冲厕 | / |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 经1座6m3隔油池+10m3化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 | / |
| 声环境 | 机械设备及运输车辆 | 噪声 | 建筑隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 隔油池废油由环卫部门定期清掏； 医疗废物和污水处理站污泥收集后暂存至医疗废物暂存间后交有资质单位进行处置； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照要求对医疗废物暂存间采取“五防”措施，对地面和裙脚进行防渗，暂存间应分区，在暂存污泥的区域应设置液体泄漏堵截设施。污水处理站进行防渗，满足相关要求。 |
| 生态保护措施 | 院区生态绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

方城县小郭庄康健养老服务中心建设项目项目符合国家产业政策，市场前景广阔，对项目营运期产生的各种污染因素评价提出了相应的污染防治措施。建设单位在建设和生产营运过程中若能认真执行环保“三同时”制度，落实本报告提出的各项污染防治措施，加强内部环境管理，满足各项环保标准的要求，则从环保的角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 1.12×10-4t/a | / | 1.12×10-4t/a | +1.12×10-4t/a |
|  | H2S | / | / | / | 7.56×10-6t/a | / | 7.56×10-6t/a | +7.56×10-6t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.002519t/a | / | 0.002519t/a | +0.002519t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 隔油池废油 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | +1.4t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 8.395t/a | / | 8.395t/a | +8.395t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.138t/a | / | 0.138t/a | +0.138t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目

N

附图1   本项目地理位置图

医疗废物暂存间

污水处理站

食堂

康养大楼

附图2   本项目平面布置图

大门

N

N

张庄

本项目

小郭庄村

47m

200m

附图3   本项目周边环境卫星图

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6